Vorbereitung der Doppelbodenmontage

1.1	Baustelleneinrichtung

An-/ und Abreise der Monteure, Transport von Werkzeug und Material in die mit Doppelboden zu versehenden Räume. Der horizontale Materialtransport mittels Hubwagen ist ungehindert möglich, für den vertikalen Transport stehen Hilfsmittel wie Lastenaufzug, Baukran oder ähnliches für den Auftragnehmer kostenfrei zur Verfügung.

……………….	psch	…………………..	………………………

1.2	Erschwerniszulage Materialtransport

Mehrkosten für das Einbringen des Doppelbodenmaterials, wenn bauseits Transporthilfsmittel für den vertikalen Transport nicht bereitgestellt werden können. Die horizontale Materialverteilung mittels Hubwagen ist möglich.

……………….	psch	…………………..	………………………

1.3	Rohboden feinsäubern

Rohboden mit Haarbesen und Industriesauger zur Vorbereitung der Rohbodenversiegelung feinsäubern. Grobe Verunreinigungen, Mörtelreste etc. sind bauseits entfernt.

……………….	qm	…………………..	………………………

1.4	Rohbodenversiegelung

Besenreinen Rohboden staubbindend versiegeln mit carbonfaserverstärkter einkomponentige Methacrylatbeschichtung. Verwendung nach Herstellervorschrift. Verbrauch 150 - 200 ml/qm

Qualitätsvorgabe: Caparol Disbon 404

Gewählt: …………………………………………………………….

……………….	qm	…………………..	………………………

1.5	2-Komponenten Rohbodenversiegelung

Besenreinen Rohboden staubbindend versiegeln mit 2-K-Epoxydharz, für extreme Beanspruchung Verwendung nach Herstellervorschrift.

Qualitätsvorgabe: Betogen LF 40

Gewählt: …………………………………………………………….

……………….	qm	…………………..	………………………

1.6	Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchte abdichten

Systembodengeeignete Verbundfolie aus vier Einzelschichten –PET/Aluminium/PET/selbstklebende Kaschierung auf Bitumenbasis – nach Herstellervorschrift aufbringen zur Abdichtung im Sinne der DIN 18195 Teil 4, Abschnitt 6.2 (Ausgabe 2000:08)

Qualitätsvorgabe: Lindner Alumit DS

Gewählt: …………………………………………………………….

……………….	qm	…………………..	………………………

Summe Vorbereitung der Doppelbodenmontage				…………………………..