Doppelboden Lastklasse 5 nach DIN EN 12825

Anwendungsbereich gemäß Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelböden, 5. Ausgabe 04/2011:

Räume mit hoher statischer Belastung, z. B. Ausstellungsflächen, Werkstätten mit leichtem Betrieb, Lagerräume, Bibliotheken

4.1	Doppelboden Lastklasse 5 nach DIN EN 12825,  schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1

Liefern und montieren eines Doppelbodensystems Lastklasse 5 nach DIN EN 12825, für Räume mit hoher statischer Belastung.

Die mit einem unterseitigen 0,5 mm dicken Stahlblech verstärkten Trägerplatten, Rastermaß 600 x 600 mm, Plattendicke 38,5 mm zzgl. Belag,  bestehen aus hochverdichteten Holzwerkstoff, Emissionsklasse E1. Die Doppelbodenplatten sind mit umlaufendem Kantenschutz gegen Stoß und Feuchte geschützt. Oberbeläge werden werkseits appliziert und sind in separater Position erfasst.

Die Unterkonstruktion besteht aus einer verzinkten höhenjustierbaren Stahlstützenunterkonstruktion mit am Stützenkopf fixierten, elektrisch leitenden Schalldämmauflageplättchen. Die eingestellte Höhe der Stützen muss gesichert werden können.

Die Befestigung der Stützen auf dem Rohboden erfolgt durch die Verklebung mit einem lösungsmittelfreien Einkomponenten-Polyurethankleber. Anschlüsse an Wände erfolgen stumpf und mit dauerelastischem Fugenband. Die Wandanschlussfuge wird gleichmäßig ausgeführt und kann optional mit einer Sockelleiste abgedeckt werden.

Schwere Rasterstäbe zur Lasterhöhung und zur seitlichen Queraussteifung werden in die Stützenköpfe eingehängt und optional verschraubt.

Konstruktionshöhe von Oberkante Rohboden bis Oberkante Doppelbodenbelag (OKF):  ....................... mm

Die in Doppelbodenfläche verteilt sich auf gesamt ............. Räume.

Qualitätsvorgabe nach EN 12825	gewähltes Fabrikat

doboPLAN 38 HSN-RT	...............................................

Hersteller Lindner, Typ Ligna S	……………………………………………..

Schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1	...............................................

Lastklasse 3A/5B nach DIN EN 12825	...............................................

Elementklasse 5 gemäß Anwendungsrichtlinie	...............................................

Nennpunktlast 5 kN, Bruchlast ≥ 10 kN	………………………………………………

……………….	qm	…………………..	………………………

4.2	Doppelboden Lastklasse 5 nach DIN EN 12825,  nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1

Liefern und montieren eines Doppelbodensystems Lastklasse 5 nach DIN EN 12825, für Räume mit hoher statischer Belastung.

Die mit einem unterseitigen 0,5 mm dicken Stahlblech verstärkten Trägerplatten, Rastermaß 600 x 600 mm, Plattendicke 38,5 mm zzgl. Belag,  bestehen aus faserverstärktem Caciumsulfat. Die Doppelbodenplatten sind mit umlaufendem Kantenschutz gegen Stoß und Feuchte geschützt. Oberbeläge werden werkseits appliziert und sind in separater Position erfasst.

Die Unterkonstruktion besteht aus einer verzinkten höhenjustierbaren Stahlstützenunterkonstruktion mit am Stützenkopf fixierten, elektrisch leitenden Schalldämmauflageplättchen. Die eingestellte Höhe der Stützen muss gesichert werden können.

Die Befestigung der Stützen auf dem Rohboden erfolgt durch die Verklebung mit einem lösungsmittelfreien Einkomponenten-Polyurethankleber. Anschlüsse an Wände erfolgen stumpf und mit dauerelastischem Fugenband. Die Wandanschlussfuge wird gleichmäßig ausgeführt und kann optional mit einer Sockelleiste abgedeckt werden.

Konstruktionshöhe von Oberkante Rohboden bis Oberkante Doppelbodenbelag (OKF):  ....................... mm

Die in Doppelbodenfläche verteilt sich auf gesamt ............. Räume.

Qualitätsvorgabe nach EN 12825	gewähltes Fabrikat

doboPLAN 38 GSN	...............................................

Hersteller Lindner, Typ Nortec	……………………………………………..

Nichtbrennbar A2 nach DIN EN 13501-1	...............................................

Lastklasse 5A nach DIN EN 12825	...............................................

Elementklasse 5 gemäß Anwendungsrichtlinie	...............................................

Nennpunktlast 5 kN, Bruchlast ≥ 10 kN	………………………………………………

……………….	qm	…………………..	………………………

4.3	Zulage für Ausrüstung in F30 nach DIN 4102 bzw. REI 30 nach DIN EN 13501

……………….	qm	…………………..	………………………

4.4	Zulage für leichte Rasterstäbe

Rasterstäbe zur seitlichen Queraussteifung aus kaltgeformtem verzinktem Stahlblech, die von oben in die Stützen eingesetzt werden. Die Fixierung erfolgt durch seitlich eingearbeitete Federn, eine zusätzliche Verschraubung ist möglich.

……………….	qm	…………………..	………………………

4.5	Zulage für schwere Rasterstäbe

Rasterstäbe zur seitlichen Queraussteifung und zur Lastverbesserung aus kaltgeformtem verzinktem Stahlblech, die von oben in die Stützen eingesetzt werden. Die Fixierung erfolgt durch seitlich eingearbeitete Federn, eine zusätzliche Verschraubung ist möglich.

……………….	qm	…………………..	………………………

4.6	Überbrückungsträger bei einer entfallenden Stütze, L = 1200 mm

Die Lastwerte der Gesamtkonstruktion müssen erhalten bleiben.

……………….	St	…………………..	………………………

4.7	Überbrückungsträger bei zwei entfallenden Stütze, L = 1800 mm

Die Lastwerte der Gesamtkonstruktion müssen erhalten bleiben.

Summe Doppelboden Lastklasse 5				…………………………..